## Slide 1
Notes: 안녕하십니까? AI 스마트 도어락 팀 발표 시작하도록 하겠습니다.

## Slide 2
Notes: 팀원은 한규, 박주영, 주호성 입니다.

## Slide 3
Notes: 발표 순서는 다음과 같습니다.

## Slide 5
Notes: 기존의 비밀번호 입력 방식에는 여러가지 문제점들이 있었습니다. 첫번째는 비밀번호 유출 문제가 상당수 발생한다는 점, 두번째는 시각 장애인 혹은 거동이 불편한 사람들은 도어락을 사용하기 힘들다는 점 입니다. 마지막으론 손을 사용할 수 없는 상황에서의 불편함입니다. 다음과 같은 경우에서 강화된 보안과 쉽게 사용할 수 있기때문에 스마트 도어락을 제작하게 되었습니다.

## Slide 7
Notes: 주요 제공 서비스로는 어린 학생들이 집에 왔다는 것을 알려주는 자녀 안심 귀가 서비스와 외출하기 전 해당 지역의 날씨, 온도, 습도 등 정보를 알려주는 정보 알림 서비스,
얼굴 검출과 얼굴인식 서비스 및 디지털 도어락 제어가 있습니다.

## Slide 9
Notes: 인공지능 스마트 도어락에 적용한 기술은 Dlib과 Jetson nano 그리고 다양한 api입니다.
Dlib의 facial landmark 기능을 사용하면 얼굴 영상에 68개의 landmark(점)을 찍어준 후 각 landmark 사이의 거리를 계산하여 동일 인물인지 파악이 가능합니다.

## Slide 10
Notes: 젯슨 나노는 리눅스(Linux)기반의 싱글보드 컴퓨터이고 GPU(그래픽카드)를 탑재하고 있어 딥러닝 연산 및 이미지 처리에 특화되어 있습니다.

## Slide 11
Notes: 스마트 도어락에 적용한 API는 4가지입니다.
Firebase와 Google Cloud는 프로그램에서 처리한 이미지, 위치 정보등 데이터를 저장하고 사용할 수 있도록 해줍니다.
OpenWeather는 위치에 기반한 현재 날씨 / 온도/ 습도 등 데이터를 제공해주고 Twilio는 사용자의 휴대폰으로 문자 메시지를 보낼 수 있게 해줍니다.

## Slide 13
Notes: <<<가장 중요한 부분 >>>
스마트 도어락 시스템은 크게 얼굴인식 및 디지털 도어락 제어와 Open API를 이용한 정보 알림 서비스로 구성되어 있습니다.
먼저 얼굴인식과 디지털 도어락 제어부분에선 Jetson Nano와 연결된 카메라를 통해 얼굴 탐색 및 인식을 실시한 후 신호를 Jetson Nano의 릴레이를 통해 디지털 도어락으로 전달하고 그 결과에 따라 문을 열거나 닫고 있게 됩니다.
정보 알림 서비스부분에선 OpenWeather API를 사용하여 위치 및 날씨 정보를 디스플레이에 출력합니다.
또한 얼굴인식을 통해 입력 받은 얼굴 영상과 전화번호를 Firebase에 저장하고 Twilio API를 사용하여 Firebase에 저장되어 있는 얼굴 사진 URL을 지정된 핸드폰 번호로 문자 전송을 합니다.

## Slide 15
Notes: 스마트 도어락 시스템이 어떻게 사용되는 가를 보여주는 시나리오 입니다.
집에 들어오기 위해 카메라를 정면에서 바라보면 시스템이 그 사람이 등록된 사람인지 얼굴 영상을 통해 파악합니다.
등록된 사람일 경우에는 도어락에 신호를 보내 도어락이 열립니다.
얼굴 인식 과정에서 캡쳐된 사진의 URL은 등록된 전화번호의 메시지로 전송하게 됩니다.

## Slide 16
Notes: 문 뒤쪽에 있는 스크린의 얼굴 등록 버튼을 터치하면 사용자의 얼굴을 등록 할 수 있고 등록된 얼굴 버튼을 터치하여 등록되어 있는 얼굴도 확인 할 수 있습니다.
또한 스크린의 메인화면에서 등록해둔 위치의 지도와 날씨 정보도 확인할 수 있습니다.

## Slide 17
Notes: 기대효과 및 활용방안 입니다.

## Slide 18
Notes: 첫번째 열쇠 분실, 비밀번호 노출로 인한 범죄를 예방할 수 있고 두번째 비접촉식 잠금 해제 방법으로 바이러스를 예방 할 수 있습니다. 세번째 AI 기반의 서비스 개발로 창업 경쟁력을 확보 네번째 도어락 비밀번호를 손으로
누를 수 없는 환경에서 쉽게 사용할 수 있습니다. <<시간이 없으면 간단하게 하고 넘어가도 됨>>

## Slide 20
Notes: 향후에는 보안강화를 위해 스마트 도어락에 적외선 센서를 사용하여 사진과 영상으로 인식 시도를 대처할 수 있도록 하고
등록되지 않은 사람이 반복적으로 인식을 시도 할 경우 경비가 울리게 할 계획입니다.

## Slide 21
Notes: 그러면 시연 영상을 보고 인공지능 스마트 도어락 발표를 마치겠습니다!

## Slide 22
Notes: 감사합니다.